（その４）

特定施設整備項目表（建築物以外の公共交通機関の施設）

| 特定施設の所在地 |  |
| --- | --- |
| 特定施設の名称 |  |

|  | ※ |
| --- | --- |
| １ 出入口 | (1) 幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  | (2) 戸の構造は、自動的又は円滑に開閉して通過できる構造 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差 | 有 | 無 |  |
| ２ 改札口 | (1) 幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  | (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 床面は、滑りにくい材料で仕上げ | 有 | 無 |  |
| ３ 通路等 | (1) 表面は、滑りにくい材料で仕上げ | 有 | 無 |  |
|  | (2) 通路の段の有無 | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 主たる階段への回り段の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 通路等に高低差がある場合の傾斜路の構造 | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 幅は、 120㎝以上（段を併設の場合は90㎝以上） | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 勾配は、12分の１（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、８分の１） | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 踊場は、長さ 150㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑥ 通路等の色と識別しやすいもの | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑦ 傾斜路の上端に近接する通路等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (3)－２ 通路等の高低差がある場合の車いす使用者用特殊構造昇降機の設置 | 有 | 無 |  |
| ４ 階段 | (1) 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  | (2) 主たる階段への回り段の設置 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  | (4) 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 | 有 | 無 |  |
|  | (5) 階段の上端に近接する通路等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 | 有 | 無 |  |

| ５ エレベー ター | エレベーター（不特定かつ多数の者の利用に供するもの）を設置する場合の構造 | 有 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ① かごの床面積は、1.83㎡以上＝ ㎝× ㎝ | 有 | 無 |  |
|  |  | ② かごの奥行きは、 135㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ かごの平面形状は、車いすの転回に支障がないもの | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ かごの停止予定階、現在位置を表示する装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 音声で到着階、戸の閉鎖を知らせる装置の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑥ 出入口の幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑦ かご内及び乗降ロビーに、車いす使用者が利用しやすい制御装置を設置 | 有 | 無 |  |
| ６ エスカレ ーター | エスカレーターの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ① ステップの水平部分は３枚以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 乗降口の両側の移動手すりの水平部分の長さは 120㎝以上 | 有 | 無 |  |
| ７ 便所 | (1) 車いす使用者用便房の設置（男子用 箇所、女子用 箇所、共用 箇所） | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車いす使用者用便房の構造 |  |
|  |  |  | ア 面積 ㎡ |  |
|  |  |  | イ 腰掛便座の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ウ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  | エ 大便器洗浄装置 光電管式、足踏式、くつべら式、その他 |  |
|  |  | ② 出入口の幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 戸の構造は、円滑に開閉して通過できる構造 | 有 | 無 |  |
|  | (2) 男子用小便器の設置（床置式 箇所） | 有 | 無 |  |
| ８ 案内表示 | 案内表示の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 設置箇所の配慮 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 表記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他 ） | 有 | 無 |  |
| ９ 乗降場 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  | (2) 両端への転落防止柵の設置、注意喚起用床材の敷設 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 縁端への注意喚起用床材の敷設 | 有 | 無 |  |

（注）　届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。